## Slide 1
Movimiento armónico simple y amortiguado
¿Que sabemos? ¿Sabemos cosas? Averigüemoslo

## Slide 2
¿Como lo modelamos?
Resortes
L0 = longitud natural
k = constante elástica
¿Que cosas en la naturaleza se pueden describir con Mov Arm Simple?
Vibración de átomos
Instrumentos musicales
Péndulo

## Slide 3
Objetivo
Buscamos testear el modelo de movimiento armónico simple y amortiguado.
Buscaremos hallar el valor de la constante k del resorte.

## Slide 4
Caso estático
Estático
Variar masa y medir posición de equilibrio.
Graficar
Hacer ajuste lineal.
Hallar k.

## Slide 5
Frecuencia natural
Caso dinámico
Ecuación diferencial
Resorte perfectamente elástico
y de masa despreciable

## Slide 6
Movimiento armónico simple

## Slide 7
Movimiento armónico simple

## Slide 8
Movimiento armónico simple
A realizar:
Mido fuerza en función del tiempo.
Vario la masa (m) para variar la frecuencia de oscilación (w0).
Linealizar.
Hacer ajuste lineal.
Saco k.
Sensor
fuerza
m
Sensor
fuerza
m
Sensor
fuerza
m

## Slide 9
Sensor de fuerza
¿Como determino el error?
Puedo realizar una medición estática con una fuerza conocida
Leer el manual
Dos posiciones
Fuerza max < 10 N → 1kg
Fuerza max < 50 N → 5 kg

## Slide 10
Sensor de fuerza
¿Como determino el error?
Puedo realizar una medición estática con una fuerza conocida
Leer el manual
Dos posiciones
Fuerza max < 10 N → 1kg
Fuerza max < 50 N → 5 kg

## Slide 11
Actividad a realizar
Sensor
fuerza
m
Sensor
fuerza
m
Sensor
fuerza
m
¿Como estimar la frecuencia de oscilación?
A través del período.
A realizar:
Mido fuerza en función del tiempo.
Vario la masa (m) para variar la frecuencia de oscilación (w0).
Linealizar.
Hacer ajuste lineal.
Saco k.

## Slide 12
Estimar período

## Slide 13
Estimar período

## Slide 14
Estimar período
¡Buscar picos y restarlos!

## Slide 15
Actividad a realizar
Sensor
fuerza
m
Sensor
fuerza
m
Sensor
fuerza
m
A realizar:
Mido fuerza en función del tiempo.
Estimo el periodo a partir de la distancia entre picos.
Vario la masa (m) para variar el periodo.
Linealizar.
Hacer ajuste lineal.
Saco k.

## Slide 16
Dinámico.MovArm Amortiguado
Fuerza disipativa
Coeficiente de amortiguamiento

## Slide 17
Dinámico.MovArm Amortiguado

## Slide 18
Dinámico. Actividad 3
Sensor
fuerza
A realizar:
Medir fuerza en función del tiempo.
Es necesario calibrar el sensor de fuerza

## Slide 19
Calibración sensor fuerza
Sensor
fuerza
Fuerza real
Fuerza medida
Hipotesis: la relación entre la fuerza medida, y la fuerza real es lineal.
Puedo medir fuerzas conocidas, graficarlas en función de la fuerza medida, y ajustar.
Luego, en Python, puedo transformar a mis datos según los parametros encontrados (multiplicar por pendiente y sumar ordenada al origen)

## Slide 20
Dinámico. Actividad 2
Sensor
fuerza
A realizar:
Medir fuerza en función del tiempo.
Extraer picos y hacer ajuste no lineal.

## Slide 21
Dinámico. Actividad 2
Sensor
fuerza
A realizar:
Medir fuerza en función del tiempo.
Extraer picos y hacer ajuste no lineal.

## Slide 22
Dinámico. Actividad 2
Sensor
fuerza
A realizar:
Medir fuerza en función del tiempo.
Extraer picos y hacer ajuste no lineal.
Linealizar picos y hacer ajuste lineal.

## Slide 23
Dinámico. Actividad 2
Sensor
fuerza
A realizar:
Medir fuerza en función del tiempo.
Extraer picos y hacer ajuste no lineal.
Linealizar picos y hacer ajuste lineal.
Hacer ajuste no lineal total.
¿Como hacer ajuste no lineal?

## Slide 24
Dinámico. Actividad 2
¿Como hacer ajuste no lineal? Este tipo de ajuste no es posible sin saber una estimación previa de los parámetros.
Ejemplo ilustrativo
Busca minimizar el Chi²

## Slide 25
Dinámico. Actividad 2
¿Como hacer ajuste no lineal? Este tipo de ajuste no es posible sin saber una estimación previa de los parámetros.
Busca minimizar el Chi²
Ejemplo ilustrativo

## Slide 26
En resumen
Actividad 1
Caso estático.
Variar masa y medir posición de equilibrio.
Graficar
Hacer ajuste lineal.
Hallar k.
Actividad 2
Caso dinámico.
Dejar oscilar el resorte para varias masas.
Hallar la frecuencia de oscilación (buscando picos).
Linealizar.
Hacer ajuste lineal.
Hallar k.
Actividad 3
Caso amortiguado.
Dejar oscilar el resorte para una masa en un medio viscoso.
Graficar fuerza en función del tiempo.
Hacer ajuste no lineal.
Hallar k y gamma.